| Kurs: FYS3230 Sensorer og måleteknikk | Gruppe: | Gruppe-dag: |
| --- | --- | --- |
| Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 5 |
| Omhandler: Studere en “Phase Locked Loop IC” - NE565 Frekvensmodulert sender Mottager for Frequency Shift Keying Revidert , 27 sept. 06 B. Skaali |
| Utført dato: | Utført av: Navn: email: Navn: email: |
| Godkjent:dato: | Godkjent av: |
| Kommentar fra veileder: |

1. Innledning

Som vist på vedlagte datablad innholder NE565 en fasekomparator, en forsterker med filter, og en spenningsstyrt oscillator (VCO = Voltage Controlled Oscillator). Dette er en krets som kan brukes i mange sammenhenger, først og fremt i forbindelse med telekommunikasjon, for eksempel som sender og som mottaker av data på seriell form over telenettet. Ved dataoverføring på telefonnettet kan man ikke bruke likespenningsnivåer for logisk ”1” og ”0”, men i stedet brukes to forskjellige frekvenser, for eksempel 2600 Hz og 2800 Hz, såkalt Frequency Shifted Keying (FSK).

På et kretskort er det koblet opp to stykker NE565 med nødvendige tilleggskomponenter. Kortet skal kobles til +12 og -12 V. Sjekk spenningene ut fra strømforsyningsenheten med DVM før tilkobling. Kretsene skal egentlig bare ha 6 V drivspenning så tilførsels-spenningene blir redusert på kortet. Begge IC’ene har 1nF mellom pinne 7 og pinne 8 for å stoppe parasittiske oscillasjoner.

Utstyr:		Ferdigkoblet kretskort og strømforsyning

Oscilloscope

Digitalt voltmeter (DVM)

Fig. 1  Kretskort for oppgaven

2. Frekvensmodulert sender

NE565 kan benyttes som sender ved å koble spenningsnivåene for logisk ”1” og ”0” til den spenningsstyrte oscillatoren (VCO). De to frekvensene overføres så over telefonlinjen, eller hvis VCO-utgangen kobles til en lys-emitterende diode, kan vi bruke fiberoptisk kabel. På mottagersiden kobles en annen NE565 krets som faselåst sløyfe, og frekvensene blir demodulert til to logiske spenningsnivåer igjen.

Fig. 2   Frekvensmodulert sender

Oppgave 5.1

•	IC nr.1 skal brukes som en frekvensmodulert sender. Frekvensen til oscillatoren kan varieres ved å variere spenningen på VCO-inngangen, som er internt koblet til pinne 7. (Pinne 7 er altså både Demod. UT og VCO INN). Spenningen på pinne 7 kan varieres ved hjelp av en helipot koblet til en op.amp koblet som summasjonsforsterker, Fig. 2. Den ikke-inverterende inngangen på op-ampen er forbundet med jord via to motstander og med en bryter. Med bryteren kan inngangen enten forbindes med en fast positiv spenning eller en signal-inngang. Inngangen skal først være forbundet med signal-inngangen uten externt signal, dvs. uten spenning. (Når bryteren er i nedre stilling er op.amp. inngangen koblet til +6V)

•	Mål VCO-frekvens som funksjon av spenningen på pinne 7 med et digitalt voltmeter og oscilloskopet. Spenningen varieres med helipot.

Oppgave 5.2

•	Justér helipot slik at frekvensen blir ca 3.50 kHz, se Fig. 3. Ved hjelp av bryteren kobles så den ikke-inv. inngangen til +6 V. Hva blir frekvensen nå?

Fig. 3

3. Mottager for FSK

IC nr. 2 er koblet som mottager for FSK. Den er koblet som en faselåst sløyfe (se blokkskjema) med VCO koblet til en inngang (pinne 5) på fasekomparatoren.

Fig. 4   Faselåst sløyfe

Uten signal på den andre inngangen til fasekomparatoren (pinne 2), vil kretsen oscillere med en frekvens bestemt av komponentene C og R. Disse komponentene er valgt slik at frekvensen er omtrent midt mellom de to frekvensene som skal mottas.

Hvis inngangen, pinne 2, på fasekomparatoren får et signal med en litt annen frekvens, får vi et utgangssignal fra komparatoren som er produktet av de to signalene:

ei = Eisin(ω1t + φ)

og

e0 = Eosin(ω2t)

som gir

e = 0.5·EiEo[cos((ω1 – ω2)t + φ) – cos((ω1 + ω2)t + φ)]

Hvis dette signalet filtreres slik at sumleddet, dvs. den høye frekvensen, fjernes, får vi bare et lavfrekvent signal som kan brukes som et feilsignal. Koblet til inngangen på VCO, vil det skifte frekvensen til VCO slik at denne går med samme frekvens som inngangssignalet.

Ved faselåsing (”lock-in”) blir derfor

e = 0.5·EiEocos(φ)

Spenningen på VCO-inngangen er nå et mål for hvor meget frekvensen til VCO måtte forandre seg.

Fig. 5 viser IC NE565 #2 koblet som mottager (faselåst sløyfe).

Fig. 5   Faselåst sløyfe og filter. C1 = 10 nF og C = 1 nF.

Oppgave 5.3

•	Mål frekvensen med oscilloscopet koblet til VCO-utgang på IC #2 (pinne 4 og 5). Sjekk at signalinngangen ikke er koblet til noen signalkilde! Se på signalet på VCO-utgang og på pinne 9 (den ene siden av C) med oscilloscopet og legg ved skjermbildet.

Oppgave 5.4

•	Send et sinus-signal (1 til 5 Vpp) til inngangen på fasekomparatoren (pinne 2) via spenningsdeleren. Fase-inngangen skal ha minst 10 mV signal og max 1 V. Variér frekvensen på signalgeneratoren og bestem området for faselåsing (lock range, dvs. det området hvor frekvensen til VCO følger signalfrekvensen) ved hjelp av de to kanalene på oscilloscopet, se Fig. 6. Når forsterkeren låser får man et stasjonært bilde på oscilloskopet. Legg merke til at det er betydelig hysterese ved frekvensene hvor den faller ut av ”lock”. Er frekvensen avhengig av amplituden på inngangssignalet?

•	Mål hvordan faseforskjellen mellom inngangssignal og VCO-ut varierer over området for faselåsing. Se også på signalet på Demod. ut (pinne 7), og mål ved hjelp av DVM (eller oscilloscop) hvordan DC-nivået varierer over det samme frekvensområdet.

•	Demod. ut (pinne 7) og referanse (pinne 6) er koblet via et filter til en differanse-forsterker, op.amp. LF353. Se også hvordan spenningen på op.amp. utgangen varierer. Er spenningen avhengig av amplituden på inngangs-signalet på pinne 2?

Fig. 6

Oppgave 5.5

•	Forbind så sender-utgangen fra IC #1 til mottager-inngangen på IC #2 (BNC kontakter på front). Undersøk om mottageren låser til de to frekvensene som kommer fra senderen, med og uten +6V koblet til op.amp inngangen i senderen. Frekvensene bør ligge noenlunde symmetrisk omkring egenfrekvensen til mottageren. Dette kan justeres ved å skru litt på helipot som vil skifte begge frekvensene litt opp eller ned. Undersøk også om man får to forskjellige nivåer på op.amp utgangen i mottageren?

Oppgave 5.6

•	Forbind signalgeneratoren med op.amp inngangen på senderen. Bruke positive firkantpulser, 100 Hz og ca 50% duty cycle (dvs. like bred puls som opphold) svarende til en serie med bits alternativt  ”0” og ”1”.

•	Se på op.amp utgangen (pinne 7) på mottageren om man får signal ut med samme frekvens. Dersom alt er riktig satt opp skal man få et bilde omtrent som vist på Fig. 7. (Bemerk at BNC UT på fronten ikke er koblet til op.amp utgang men til VCO utgang!). Normal ville et demodulert signal kobles til en komparator for å generere passende logiske nivåer.  Legg ved skjermutskrifter fra oscilloscopet.

Fig. 7

Denne sammenkoblingen kan også brukes for overføring av analog informasjon så lenge mottageren arbeider som en faselåst sløyfe. Hvis amplituden på firkantpulsene varieres (for eksempel fra en sensor), moduleres sendefrekvensen. Dette blir demodulert i mottageren, og i signalet fra op.amp’en får man tilbake den opprinnelige amplitudeinformasjonen.

En faselåst sløyfe er lite følsom for tilfeldig støy på grunn av lavpass-filtret mellom fasedetektoren og VCO. Signaler med en konstant frekvens utenfor ”lock-in” intervallet for mottageren vil heller ikke gi noe utgangssignal. Hvis ønskelig kan dette intervallet reduseres til ca 20% av senterfrekvensen med hjelp av en motstand mellom pinne 6 og pinne 7 på NE565 (jfr. datablad). Innenfor dette frekvensområdet blir frekvens-variasjoner, men ikke amplitude-variasjoner, demodulert.

Datablad for NE565

Med forslag til applikasjoner er vist på etterfølgende sider.

Bemerk at den benyttede kretsen er i ”F, N” pakke nå man ser på pinnekonfigurasjonen.