## Slide 1: Forelesning nr.2 analog elektronikk IN 1080 Mekatronikk
Nettverkstopologier
Kircchhoffs strøm- og spenningslover
Parallelle og serielle kretser

## Slide 2: Nettverkstopologier
Man har sjelden kretser med bare én kilde og ett element
Når vi skal analysere eller designe større kretser trenger vi å vite hvordan de ulike delene er koblet sammen, dvs topologien:
  Nettverk: Samling av elementer koblet sammen (annet ord for krets eller delkrets)
  Node: Punkt hvor to eller flere elementer er koblet sammen (med null motstand)
  Sti: Vei mellom to noder gjennom et nettverk hvor en node besøkes kun én gang
  Løkke: Samme som lukket sti: Sti hvor start- og sluttnode er identisk
  Gren: Sti som består av ett enkelt element og nodene i hver ende
  Lineært nettverk: Krets som bare består av komponenter med lineær I-V karakteristikk

## Slide 3: Nettverkstopologier (forts)
Topologien til en lineær krets kan si noe om hvilke teknikker vi kan bruke for å analysere den:
  Kirchhoffs spenningslov: brukes for å finne spenninger over elementer i løkker
  Kirchhoffs strømlov: brukes for finne strømmer ut av eller inn i noder
  Branch current: Finner uttrykk for strømmene i grener eller stier
  Mesh current: Finner strømmene rundt løkker
  Nortons teorem og Thevenins teorem brukes for å forenkle lineære nettverk
  Superposisjon: Summering av bidrag fra enkelt-kilder i et nettverk
  Millmans teorem: omforming av nettverk til en type som lettere lar seg analysere
Hvis kretsen består av ikke-lineære elementer (transistorer eller dioder) kan teknikkene over bare benyttes på de delene som er lineære
I praksis brukes man simuleringsverktøy, f.eks LTSpice for å analysere større kretser
I IN1080 bruker vi Kirchhoffs lover, superposisjon, og Nortons og Thévenins teoremer

## Slide 4: Eksempel på krets/nettverk
node
gren
sti
løkke

## Slide 5: Spørsmål
Gitt kretsen over til høyre:
  1) Hva kan denne kretsen også kalles?
  2) Hvor mange noder har den?
  3) Hvor mange elementer har den totalt?
  4) Hvor mange hhv aktive og passive elementer har den?
  5) Hva kalles topologien til delen som ligger innenfor sirkelen til venstre (del a)?
  6) Hva kalles topologien til delen som ligger innenfor sirkelen til høyre (del b)?
  7) Hvor mange løkker har kretsen totalt?
  8) Hva kalles tilkoblingspunktene mellom a og b?
  9) Er kretsen lineær eller ikke-lineær?
a
b

## Slide 6: Serielle kretser
En seriell krets har
  minst én kilde og/eller ett element og
  én felles løkke som strømmen går igjennom (samme strøm går gjennom alle elementer)
Spørsmål
  1) Hvor mange aktive og passive elementer har kretsene over?
  2) Hvor mange noder har kretsene?
  3) Hva er den funksjonelle forskjellen mellom dem?
  4) Hva er sammenhengen mellom strømmene som går gjennom R1, R2, R3 og kilden Vs?
  5) Hvis vi ønsker å måle strømmen som går i kretsen: hvor må vi gjøre dette?
VS
VS
VS
R1
R1
R1
R2
R2
R2
R3
R3
R3

## Slide 7: Total resistans i serielle kretser
Den totale resistansen i en seriell krets er lik summen av resistansen til enkeltelementene
Den totale resistansen for N resistanser i serie er Rtot=R1+R2+....+RN
Rtot=0.68 kΩ + 1.5 kΩ + 2.2 kΩ = 4.38 kΩ
R1, R2 og R3 kan erstattes av én resistor Rtot

## Slide 8: Kirchhoffs spenningslov (KVL)
En krets kan består av mer enn én kilde
  F.eks har batteridrevne kretser har ofte flere batterier koblet i serie,
    Lommelykt med 1,5 v enkeltbatterier, eks AA- eller AAA-størrelse
    Elbilbatterier, f.eks Li-Ion med 3,6 v enkeltceller
Kirchhoffs spenningslov kan brukes for å finne den totale spenningen

## Slide 9: Kirchhoffs spenningslov (forts)
KVL: ”Den algebraiske summen av spenningene rundt en løkke er 0”
Energien som kreves for å flytte en ladning mellom to noder er uavhengig av hvilken vei som velges gjennom kretsen
Vilkårlig kretselement
A
B
D
C
vK1
vK2
vK3
vK4
-
+
-
+
+ -
- +
K1
K2
K3
vK3
K4
Node

## Slide 10: Kirchhoffs spenningslov (forts)
Velger en retning (med eller mot klokka) gjennom løkken:
  Hvis man treffer på «+» på et element først, settes spenningen som positiv
  Hvis man treffer på «–» på et element først, settes spenningen som negativ
A
B
D
C
vK1
vK2
vK3
vK4
-
+
-
+
+ -
- +
K1
K2
K3
vK3
K4

## Slide 11: Kirchhoffs spenningslov (forts)
Starter i node A og går med klokken:
A
B
D
C
vK1
vK2
vK3
vK4
-
+
-
+
+ -
- +
K1
K2
K3
vK3
K4

## Slide 12: Kirchhoffs spenningslov (forts)
Samme energi kreves for å flytte en ladning fra A → B → C , som fra A → D → C
A
B
D
C
vK1
vK2
vK3
vK4
-
+
-
+
+ -
- +
K1
K2
K3
vK3
K4

## Slide 13: Spenningsøkning og -deling
Ved å koble spenningskilder i serie kan man øke spenningen
Andre ganger ønsker man å redusere spenningen med en bestemt faktor uten å endre spenningskilden
Dette kan gjøre med en spenningsdeler

## Slide 14: Spenningsdeling (forts.)
Ønsker å finne et uttrykk for spenningene VR1 og VR2 som funksjon av Vs , R1 og R2 (og ikke av strømmen i)
R1
R2
vR1
vR2
i
vs
+ -
+ -
Motstanden med høyest impedansverdi har størst spenningsfall!

## Slide 15: Spenningsdeling (forts.)
Gitt en krets med n motstander, total resistans RT=R1+R2+...+Rn og spenning Vs
Da er spenningsfallet over motstand Rx gitt av formelen

## Slide 16: Variabel spenningsdeling
Et potentiometer varierer spenningsdelingen mekanisk:
Sett fra Vs er den totale resistansen RT = R13+R32 konstant, mens forholdet mellom R13 og R32 varierer

## Slide 17: Kirchhoffs strømlov (KCL)
Den algebraiske summen av alle strømmene som går inn mot (eller ut av) en node er lik 0
  Spørsmål: Gi en intuitiv begrunnelse for at dette må være riktig
i1
i3
i4
i2

## Slide 18: Kirchhoffs strømlov (KCL) forts.
Det generelle tilfellet er gitt av
Det må defineres en referanseretning på strømmene:
  Enten
    Strømmer inn er positive og strømmer ut negative
  Eller
    Strømmer inn er negative og strømmer ut positive

## Slide 19: Oppgave
  Spm 1: Finn verdien til i1 når i2 = 2A, i3= -3A og i4 = 0,5A
  Spm 2: Anta nå at strømretningene på bildet er korrekte: Hvilke verdier har i1 ,i2, i3 og i4 i dette tilfellet?
i1
i3
i4
i2

## Slide 20: Parallellkrets
En parallellkrets har mer enn én strømvei mellom terminalene på en spenningskilde
Strømmene gjennom hvert element kan være ulike, men alle elementene har samme spenning over seg
-

## Slide 21: Resistorer i parallell
Resistorer er koblet i parallell hvis endepunktene er koblet sammen i det samme nodeparet
En krets kan ha resistorer som lokalt sett er parallelle (eventuelt serielle), og del av en større krets som verken er parallell eller seriell

## Slide 22: Ekvivalent parallellmotstand – 2 resistorer
Req
vs
i
R1
R2
i1
vs
i2
i

## Slide 23: Ekvivalent parallellmotstand – 3 resistorer
Benytter samme teknikken som for 2 parallelle resistorer:
Req
vs
i
R1
R3
i1
vs
i2
i
i3
R2

## Slide 24: Samlet resistans i en parallellkrets
Den samlede resistansen RT i en parallellkrets med n resistorer er lik summen av den inverse av resistansen til hvert enkelt element
Konduktansen til en parallellkrets er lik summen av konduktansen til enkeltelementene:

## Slide 25: Samlet resistans i en parallellkrets (forts)
Hvis alle n resistorer har samme Ohm-verdi R blir den totale resistansen i en parallellkobling
Notasjonen for resistorer i parallell er

## Slide 26: Måling av spenning, strøm og resistans
Strøm, spenning og motstand kan måles med et multimeter
Vi måler spenningen over og strømmen gjennom et element
NB: Viktig at instrumentet IKKE påvirker måleresultatet.

## Slide 27: Spenningsdeler med lastmotstand
Hvis en spenningsdeler brukes som forsyningsspenning til f.eks en resistor, vil spenningen synke
Spenningen Vout er nå
SidenR2 || R3< R2 , så synker Vout
+
VS
Vout

## Slide 28: Spørsmål
Spm 1: Hva er spenningen Vout hvis R3 ikke er med?
Spm 2: Hva skjer med Vout når R3 er koblet inn?
Vout
Vout=R2/(R1+R2)*Vs ≈ 8,8v
Vout=(R2||R3)/(R1+R2||R3)*Vs ≈ 8,1v

## Slide 29: Påvirkning av spenningmåling
Et voltmeter som kobles i parallell med elementet som det skal måles spenning over, vil innføre en parallellmotstand
4.04 V
4.04 V
Spm 1: Hva er den (teoretiske) spenningen i noden mellom R1 og R2 uten voltmeter ( målt til jord)?
Spm 2: Hvordan forklarer du målingen som vises?
Spm 3: Hva skjer hvis det brukes to voltmetre som måler spenningen over R1 og R2 samtidig?

## Slide 30: Strømdeling
Noen ganger trenger man å dele en strøm på en konstant faktor
R1
R2
i1
vs
i2
i

## Slide 31: Strømdeling (forts)
Uttrykket for strømdeling kan generaliseres til å gjelde n parallellkoblede grener
Strømmen Ix gjennom én gren er gitt av
Samtidig er VS gitt av den totale strømmen IT ganget med den totale resistansen RT

## Slide 32: Seriell-parallellkretser
De fleste kretser er en blanding av serie- og parallell-koblede elementer
Man ønsker nesten alltid å bruke færrest mulig komponenter
For å forenkle må man identifisere hvilke elementer som er i serie og i parallell, og benytte formlene for resistorer i hhv serie og parallell

## Slide 33: Seriell-parallellkretser (forts)
Kretser kalles ekvivalente hvis de har de samme elektriske egenskapene mellom et nodepar
Sett fra «utsiden» har krets A og B de samme elektrisk egenskapene (i dette tilfellet samme resistans)
A
B

## Slide 34: Seriell-parallellkretser (forts)
Målt mellom de røde terminalene er det ikke mulig å avgjøre hva som er forskjellen mellom disse kretsene

## Slide 35: Eksempel: Kretsanalyse
Finn spenningen vx i kretsen under
Forberedelse: Sett navn på relevante noder, løkker, strømmer, spenninger og elementer (iterativ prosess)
30V
2A
10Ω
2Ω
10Ω
2Ω
ix
vx
+
-

## Slide 36: Eksempel (forts)
Steg 1: Finn vA ved å bruke KVL på løkke L1:
30V
2A
10Ω
2Ω
10Ω
2Ω
ix
vx
+
-
L1
L2
A
vA
+
-
+ -
R1

## Slide 37: Eksempel (forts)
Steg 3: Finn iR2 ved å bruke Ohms lov:
30V
2A
10Ω
2Ω
10Ω
2Ω
ix
vx
+
-
L1
L2
A
vA
+
-
+ -
R1
iR2
R2

## Slide 38: Eksempel (forts)
Steg 4: Bruk KCL mot node A
30V
2A
10Ω
2Ω
10Ω
2Ω
ix
vx
+
-
L1
L2
A
vA
+
-
+ -
R1
iR2
R2
iR3
R3

## Slide 39: Eksempel (forts)
Steg 5: Bruk KVL på løkke L2
Bruker Ohms lov for å finne VR3 som da gir
30V
2A
10Ω
2Ω
10Ω
2Ω
ix
vx
+
-
L1
L2
A
vA
+
-
+ -
R1
iR2
R2
iR3
R3
+ -

## Slide 40: Eksempel (forts)
Vi fant den ukjente spenningen ved bruk av KVL, KCL og Ohms lov
Node og mesh-analyse (Nortons/Thévenins teoremer og superposisjon) er mer systematiske metoder
For større kretser brukes simuleringsprogrammer, f.eks. SPICE
30V
2A
10Ω
2Ω
10Ω
2Ω
ix
vx
+
-
L1
L2
A
vA
+
-
+ -
R1
iR2
R2
iR3
R3
+ -

## Slide 41
Nøtt til neste gang
Gitt en krets som skal brukes til å lage 6 strømmer slik det er vist:
Hvis du bare har én motstandsstørrelse tilgjengelig, hvor stor må denne være for at du skal klare deg med så få motstander som mulig?
vs=32v
1,6A
0,8A
0,4A
0,2A
0,1A
0,1A

## Slide 42: Oppgave
Er A positiv eller negativ i forhold til B?
A
B
v = -5V
A
B
-v = 5V
+
-
A
B
-v = -5V
+
-
A
B
v = -5V
-
+
Tilfelle 1)
Tilfelle 2)
Tilfelle 3)
Tilfelle 4)

## Slide 43: Oppgave
Spm 1: Finn VK3 når VK1 = 2v, VK2 = 5v og VK4 = -4v
Spm 2: Hva skjer hvis VK3 =12v VK1 = -2v, VK2 = -4v og VK4 =0v? Forklar hva som skjer rent fysisk.
A
B
D
C
vK1
vK2
vK3
vK4
-
+
-
+
+ -
- +
K1
K2
K3
vK3
K4

## Slide 44: Oppgave
Fra eksamen INF 1411 våren 2015
  Spm 1: Hvor mange noder har kretsen?
  Spm 2: Hva er den totale resistansen hvis R=22kΩ?