## Slide 1: Forelesning nr.3 analog elektronikk IN 1080 Mekatronikk
Norton- og Thévenins teoremer
ac-analyse
Kondensatorer og reaktans

## Slide 2: Dagens temaer
Kretsteoremer
  Thévenin og Norton
  Superposisjon
Representasjon av sinussignaler
Kondensatorer
Kapasitiv reaktans
Tidsrespons til RC-krets

## Slide 3: Kretsteoremer
Kretsteoremer brukes for å analysere og forenkle kretser
  Fungerer best for mindre kretser (få komponenter)
  Større kretser krever datamaskin-baserte verktøy, f.eks LTspice
Skal se på tre teoremer i IN1080 (det finnes flere)
  Superposisjon
    Analyse av lineære kretser med flere uavhengige kilder
  Thévenins teorem
    Forenkling ved å erstatte større kretsdeler med en spenningskilde i serie med en resistor
  Nortons teorem
    Forenkling ved å erstatte større kretsdeler med en strømkilde i parallell med en resistor

## Slide 4: Superposisjon
«Responsen til en lineær krets med flere uavhengige kilder er lik summen av responsene forårsaket av hver enkelt kilde»
Hver uavhengige kilde betraktes som input til kretsen
Output (responsen) kan være spenningen over eller strømmen gjennom et vilkårlig element i kretsen
Vi skal se på superposisjon i kretser med resistorer (ikke med spoler og/eller kondensatorer)

## Slide 5: Superposisjon (forts)
Fremgangsmåte
  Identifiser alle de uavhengige strøm- og spenningskildene (input)
  Bestem hva som skal være output (enten strøm eller spenning gjennom/over en resistor)
  Kortslutt alle spenningskilder og åpne alle strømkilder bortsett fra én kilde
  Finn bidraget til output fra den ene kilden i 3)
  Gjenta 3) og 4) for alle kildene i 1)
  Output er summen av bidragene fra hver enkelt kilde fra punkt 4)

## Slide 6: Eksempel superposisjon
Eksempel: Bruk superposisjon til å finne spenningen vo over 10Ω-resistoren

## Slide 7: Eksempel superposisjon (forts)
Fjern v3 og i2 for å finne bidraget vo1 fra v1
Finner vo1 -bidraget vha spenningsdelerformelen:
X
X
→

## Slide 8: Eksempel superposisjon (forts)
Fjern v1 og v3 for å finne bidraget fra i2
X
X
→

## Slide 9: Eksempel superposisjon (forts)
Fjern v1 og i2 for å finne bidraget fra v3
→
X
X

## Slide 10: Eksempel superposisjon (forts)
Til slutt legger vi sammen bidragene fra enkeltkildene og får

## Slide 11: Superposisjon – eller ikke?
Uten superposisjon:
  Bruker KVL og summerer Vs1 og Vs2: Vs_tot = Vs1 + Vs2
Med superposisjon:
  Bidrag fra Vs1 (Vs2 kortsluttes):
  Bidrag fra Vs2 (Vs1 kortsluttes):
  Totalt:
Merk: Eksemplet virker mer komplisert med superposisjon, men med mange kilder i en stor krets vil superposisjon forenkle utregningene

## Slide 12: Thévenins teorem
«Ethvert lineært to-terminalers nettverk bestående av strømkilder, spenningskilder og resistorer kan erstattes av en ekvivalent krets med én spenningskilde i serie med én resistor»

## Slide 13: Thévenins teorem (forts)
Fremgangsmåte
  Identifiser (del)kretsen som skal erstattes av en Thévenin-ekvivalent
  Beregn Vth og Rth
    Vth: Spenningen VAB mellom A og B etter at resten av kretsen er fjernet
    Rth: Resistansen mellom A og B når spenningskildene kortsluttes og strømkildene åpnes

## Slide 14: Thévenins teorem (forts)
Eksempel
  Vth: Spenningen mellom A og B etter at resten av kretsen er fjernet (OC = «Open Circuit»)
  Rth: Resistansen mellom A og B når Vs kortsluttes
A
B
A
B

## Slide 15
Finn Vth og Rth for den blå delen
Fjerner kretsen som ikke skal inngå (dvs tar bort RL)
Thévenins teorem (forts)

## Slide 16: Thévenins teorem (forts)
Nuller ut kilden(e): Kortslutter V1
Beregner Rth mellom node a og b:
    R1||R2=(R1*R2)/(R1+R2)=(3Ω*6Ω)/(3Ω+6Ω)=2Ω
Setter tilbake V1 og finner Vab:
  Vab=Vth=V1*(R2/(R1+R2)=9v*(6Ω)/(3Ω+6Ω)=6v

## Slide 17: Thévenins teorem (forts)
Setter sammen ekvivalenten og kobler til resten:
For ulike verdier av den variable resistoren RL er det nå enklere å beregne f.eks hvordan strømmen gjennom den varierer

## Slide 18: Thévenins teorem (forts)
IL=Vth/(Rth + RL)
RL=2Ω : IL= 6v/(2Ω + 2Ω)=1.5A
RL=10Ω : IL= 6v/(2Ω + 10Ω)=0.5A
RL=100Ω : 6v/(2Ω + 100Ω)=0.06A
Med Thévenin-forenkling
IL = Vab/RL og Vab = V1*R1/(R1 + R2||RL)
IL = V1*R1/(R1+R2*RL/(R2+RL))/RL
RL=2Ω : IL = 9v*3 Ω /(3 Ω +6 Ω *2 Ω /(6 Ω +2 Ω))/2 Ω=1.5A
RL=10Ω : IL = 9v*3 Ω /(3 Ω +6 Ω *10 Ω /(6 Ω +10 Ω))/10 Ω=0.5A
RL=100Ω : IL = 9v*3 Ω /(3 Ω +6 Ω *100 Ω /(6 Ω +100 Ω))/100 Ω=0.06A
Uten Thévenin-forenkling

## Slide 19: Eksempel
Finn Thévenin-ekvivalenten til kretsen innenfor den røde stiplede firkanten når Vx=12v, R1=10 kOhm, R2=40kOhm og R3=2kOhm

## Slide 20: Nortons teorem
Variant av Thévenins teorem
«Ethvert lineært to-terminalers nettverk bestående av strømkilder, spenningskilder og resistorer kan erstattes av en ekvivalent krets med én strømkilde i parallell med én resistor»

## Slide 21: Nortons teorem
Samme metode som for Thévenins teorem
  Likhet: Kildene kortsluttes (spenningskilder) eller åpnes (strømkilder)
  Forskjell: Terminalene A og B kortsluttes for å finne strømmen gjennom dem (istedenfor å beregne spenningen over dem)
Sammenhengen mellom Norton- og Thévenin-ekvivalenter:

## Slide 22: Nortons teorem (forts)
Fremgangsmåte
  Identifiser (del)kretsen som skal erstattes av en Norton-ekvivalent
  Beregn Ino og Rno
    Ino: Strømmen fra A til B når resistorene erstattes med Rth og kildene med Vth
    Rno: Samme som Thévenin-resistansen Rth

## Slide 23: Nortons teorem (forts)
Eksempel
  Identifiser (del)kretsen som skal erstattes med Norton-ekvivalenten
  Beregn Ino og Rno
A
B

## Slide 24: Eksempel
Finn Norton-ekvivalenten til kretsen innenfor den røde stiplede firkanten når Vx=12v, R1=10 kOhm, R2=40kOhm og R3=2kOhm

## Slide 25
Signaler
Et signal er en strøm eller spenning som overfører informasjon
Signaler som varierer over tid kalles ac-signaler
  Informasjonsinnholdet kan ligge i tidsvariasjonen
  Variasjonen kan være periodisk (b), dvs. den gjentar seg med faste mellomrom, eller ikke-periodisk ((a) og (c))
dc-signaler også kan variere over tid, men dette er som regel ikke tilsiktet (f.eks. batteri som lades ut)

## Slide 26: Sinussignaler
Mange naturlige fenomener varierer med sinus-karakteristikk
Sinussignaler og deres egenskaper kan beskrives presist matematisk
Vilkårlige signaler kan representeres som summer av sinusformede signaler
Sinussignaler er viktige i bla lyd- og bildebehandling

## Slide 27: Amplitude og periode
En enkel variant av et sinussignal er gitt av f(t) = A*sin(t)
Skaleringsfaktoren A kalles amplitude og er den maksimale verdien f(t) kan ha
T kalles perioden og er tiden det tar før (sinus)signalet gjentar seg
T
A
A = 20 volt
T=50 µs

## Slide 28
Et balansert sinussignal er sentrert rundt 0: Maksimal positiv verdi = maksimal negativ verdi (absoluttverdi).
Amplituden er den positive maksimumsverdien
Gjennomsnittsverdien over en hel periode er lik 0 hvis signalet er balansert
Amplitude og periode (forts)

## Slide 29: Mer om periode og frekvens
Mens perioden er tiden det tar før signalformen gjentas, er frekvensen antallet ganger signalformen gjentar seg per sekund
Frekvens måles i Hertz: 1Hz = 1/s
Perioden T og frekvensen f er omvendt proporsjonale:

## Slide 30: Strøm- og spenningsretning
For et balansert sinussignal endres strømretningen og/eller polariteten til spenningen én gang per periode
Signalet er positivt halve perioden og negativ den andre halve perioden

## Slide 31: Øyeblikksverdi
Øyeblikksverdien er amplituden på et bestemt tidspunkt ti

## Slide 32: Peak-til-peak verdi
Amplitude kalles også magnitude eller peak-verdi Vp
Peak-til-peak verdi er definert som

## Slide 33: Sinussignaler med dc-offset
Hvis sinussignalet har en dc-komponent, forskyves amplituden opp eller ned
Vp defineres relativt til dc-offset, og ikke fra 0

## Slide 34: Mer om sinusfunksjonen
Så langt har vi betraktet sinus som en funksjon med tid som den uavhengige variabelen (tiden t går langs den horisontale aksen): f(t)=sin(t)
Vi kan også bruke definisjonen ut fra enhetssirkelen og la vinkelen mellom den horisontale aksen og vektoren som utgjør radius være argument til sinus: g() = sin()

## Slide 35: Mer om sinusfunksjonen (forts)
Istedenfor å la tiden t øke for å vise endringen over tid, kan vi la vinkelen øke, som betyr at vi roterer vektoren som utgjør hypotenusen i trekanten hvor sinus() er lengden på motstående katet
Etter en hel omdreining, dvs =2π, er vi tilbake til utgangspunktet
Om endepunktet projiseres horisontalt på en rett linje, får man en «vanlig» sinuskurve:

## Slide 36: Mer om sinus (forts)
Radian er lengden som spissen av vektoren har tilbakelagt; 1 radian tilsvarer lengden på radius
Sammenhengen mellom grader og radianer er
Vinkelhastighet (“angular velocity”) sier hvor hurtig vektoren roterer rundt enhetssirkelen:
Vinkelhastigheten som behøves for å fullføre en hel periode er gitt av
kalles også vinkelfrekvens

## Slide 37: Mer om sinus (forts)
Dette gjør at vi kan skrive sinusformede strømmer og spenninger som
Tilslutt trenger vi å ta hensyn til at sinuskurven ikke alltid starter i (0,0)
  Forskyves kurven horisontalt (mot venstre eller høyre) kalles dette faseskift eller fasedreining
  Fasedreiningen angis ved å legge til en vinkel
i
Positiv flytter kurven mot venstre
i
v
v

## Slide 38: Kondensatorer
Kondensatorer er viktige i elektronikk og har mange bruksområder
  Lagring av energi (ladninger)
  Utglatting av signaler som endrer seg hurtig
  Blokkering av signaler med bestemte frekvenser
  Omvandling av likestrøm til vekselstrøm – og omvendt (dc-ac og ac-dc omformere)
  Spenningsregulatorer, batterier etc
  Beskyttelse mot høye og kortvarige spenningspulser
Impedansen til resistorerer er UAVHENGIG av frekvensen til strømmen som går gjennom dem
Impedansen til kondensatorer VARIERER med frekvensen til strømmen

## Slide 39: Kondensatorer (forts)
En kondensator kan lagre elektrisk ladning
En kondensator består av to plater av ledende materiale med isolasjon i mellom
Kondensatorer kan lages av ulike materialer
Noen har «+» og «-» terminal; disse kan eksplodere hvis de kobles feil!

## Slide 40: Kondensatorer (forts)
En kondensator kan sammenlignes med et vannrør med en elastisk membran
Hvis vannet beveger seg vil membranen også bevege seg (et stykke), slik det ser ut som det renner vann igjennom røret (vann = elektrisk strøm)
Hvis vannet endrer retning, vil membranen gå tilbake til sin opprinnelige posisjon og presse vannet tilbake
Det vil være trykkforskjell på hver side av membranen når vannet beveger seg (trykkforskjell = spenning)
Uten bevegelse i vannet vil membranen ikke bevege seg (dc-spenning gir ingen strøm gjennom kondensatoren)

## Slide 41: Kondensatorer (forts)
Hvis platene kobles til en spenning Vs, oppstår et elektrisk felt mellom platene
Feltet gjør at elektroner beveger seg fra den ene platen over til den andre
Når spenningen mellom platene har nådd Vs vil ikke lenger elektroner bevege seg

## Slide 42: Kondensatorer (forts)
Hvis spenningskilden fjernes vil en ideell kondensator holde på ladningene beholde til evig tid og spenningen forblir konstant
I en fysisk kondensator derimot «lekker» platene ladninger slik at kondensatoren utlades
Denne effekten kan modelleres med en resistor i parallell:
Ved ekstra høye frekvenser (~109 Hertz) blir oppførselen mer komplisert

## Slide 43: Kondensatorer (forts)
Evnen til å lagre ladninger kalles kapasitans C, som måles i Farad og er definert ved
1 Farad er lagring av 1 Coulomb med 1 volt potensialforskjell mellom platene
Kapasitansen bestemmes as platearealet A, avstanden d mellom platene og permittiviteten ε:
  ε er en egenskap ved materialet mellom platene og måles i Farad/meter

## Slide 44: Sammenheng strøm, spenning og impedans
Sammenhengen mellom strømmen gjennom og spenningen over en kondensator er gitt av
Impedansen til en kondensator heter kapasitiv reaktans og er gitt av
En sinusformet strøm og –spenning gjennom/i en kondensator ikke er i fase, men forskjøvet i forhold til hverandre

## Slide 45: Oppsummering kondensatorens virkemåte
https://www.youtube.com/watch?v=u-jigaMJT10
Viktige punkter :
  Elektronene “trekkes” fra kondensatoren mot den positive terminalen på batteriet
  Elektronene “skyves” fra den negative terminalen på batteriet mot kondensatoren
  Etterhvert blir det så mange negative ladninger på ÷ siden at elektronene beveger seg langsommere mot kondesatorens ÷plate og til slutt stopper elektronstrømmen
  Tilsvarende blir det overskudd av positive landinger på +siden av kondensatoren slik at elektronene beveger seg langsommere mot batteriet
  Kondensatorer lades hurtig opp til å begynne med og deretter langsommere og langsommere
  Samme for utladning: Først hurtig og deretter langsommere og langsommere

## Slide 46: RC-kretser
En enkel RC-krets består av en resistor og en kondensator
Resistoren og kondensatoren kan være i serie eller i parallell
  Enklere å analysere seriekoblet RC-krets
Skal analysere oppførselen for to ulike typer innsignal:
  Sinusformet
  Pulsformet (firkantpulser)

## Slide 47: Sammenheng strøm-spenning i en kondensator
Resistor: Ingen faseforskyvning mellom strøm og spenning, dvs φ = 0
  Maksimal spenningsforskjell gir maksimal strøm
  Null spenningsforskjell gir null strøm
Kondensator: Spenning og strøm er faseforskjøvet, dvs φ ǂ 0
  Maksimal spenningsforskjell gir ikke maksimal strøm
  Null spenningsforskjell gir ikke null strøm
Fasedreiningen mellom strøm og spenning kan forstås ved å observere når endringen langs en sinus-kurve er størst og når den er minst
(Faseforskyvning = fasedreining = faseforskjell)

## Slide 48: Sammenheng strøm-spenning i en kondensator
Strømmen gjennom en kondensator er størst når endringen i spenningen over den er størst, og minst når endringen i spenningen er minst
Når spenningsforskjellen er på det mest positive (eller mest negative) er endringen lik 0, dvs strømmen lik 0
Når spenningsforskjellen er 0, er endringen størst, dvs strømmen er størst
Vi sier at ic leder over vc med 90o (/2)
Dermed ligger vc bak ic med 90o (/2)

## Slide 49: Sammenheng strøm-spenning i seriell RC-krets
Spenningen VR over motstanden R er i fase med strømmen I, og leder over Vs, dvs φ>0
VR og VC har 90o fasedreining
For å finne
  fasedreiningen mellom VS og VC
  fasedreining mellom VS og I
må vi beregne den samlede frekvensavhengige impedansen (gjennomgås på neste forelesning)
KVL, KCL og Ohms lov gjelder fortsatt
  Men vi må endre formlene fordi impedansen endrer seg med frekvensen

## Slide 50: Total impedans i seriell RC-krets
Z er den samlede impedansen mot vekselstrøm i en krets
Impedansen har en frekvensuavhengig resistiv del R og en frekvensavhengig reaktiv del XC
Den resistive og reaktive delen har en fasedreining på -90o i forhold til hverandre

## Slide 51: Total impedans i seriell RC-krets (forts)
Den totale impedansen er gitt av Z=R+XC der R og XC er vektorer («phasors»).
Z finner man ved vektorsummasjon
Z har en fasevinkel θ i forhold R og φ = 90o- θ i forhold til Xc
|Z| måles i Ohm (Ω)
φ

## Slide 52: Total impedans i seriell RC-krets (forts)
Lengden til Z (magnituden) finnes ved Pythagoras:
Fasedreiningen θ mellom R og Z er gitt av
Fasedreiningen φ mellom Xc og Z er gitt av
φ

## Slide 53: Faseforskjell strøm - spenning
I en seriell RC-krets er strømmen gjennom resistoren og kondensatoren den samme
For å finne sammenhengen mellom Vs, VR og VC bruker man KVL og vektoraddisjon (samme som for å finne Z)

## Slide 54: Faseforskjell strøm - spenning (forts)
Siden strømmen I og resistorspenning VR er i fase, er fase-dreiningen mellom I og VS lik fasedreiningen mellom VR og VS

## Slide 55: Impedans, fasedreining og frekvens
Jo større kapasitiv reaktans Xc målt i forhold til R, desto større fasedreining mellom strøm og spenning
Når frekvensen synker blir fasedreiningen mindre

## Slide 56: Kapasitiv reaktans
En kondensator har en motstand mot elektrisk strøm som er avhengig av frekvensen til spenningen/strømmen
Denne motstanden kalles kapasitiv reaktans Xc og er definert ved
Jo større frekvens, desto mindre kapasitiv reaktans
Jo større kapasitans, desto mindre kapasitiv reaktans

## Slide 57: Oppgave
Spm 1: Hva sier gjennomsnittverdien til et sinussignal?
Spm 2: Over hvilket tidsintervall bør vi beregne gjennomsnittsverdien?
Spm 3: Vis at gjennomsnittsspenningen er gitt av formelen

## Slide 58: Oppgaver
Spm 1: Utled formelen for sammenhengen mellom strøm og spenning for en kondesator ved hjelp av formelen Q=VC
Spm 2: Ta utgangspunkt i formelen for I-V sammenhengen for en kondensator og forklar
  Spm 2-1: Hva er impedansen til en kondensator når det er en likespenning over kondensatoren?
    Spm 2-1-1: Hva kan kondensatoren erstattes med i dette tilfellet?
  Spm 2-2: Hva er impedansen når det er en vekselspenning med veldig høy frekvens?
    Spm 2-2-1: Hva kan kondensatoren ersattes med i dette tilfellet?
Spm 3: Hva skjer med impedansen til en kondensator når man dobler frekvensen til ac-spenningen over den? Når man reduserer frekvensen til halvparten?
Spm 4: Finn den kapasitive reaktansen når C=0,0047 μF og f=1 kHz

## Slide 59: Oppgave
Spm 1: Hva er definisjonen av 1 radian?
Spm 2: Hva måleenheten for radianer?
Spm 3: Hvordan definerer vi vinkelhastighet og hva er måleenheten?
Spm 4: Hva er et annet navn for vinkelhastighet?
Spm 5: Hva er vinkelhastigheten til en sinusbølge med f=60Hz?
Spm 6: Gitt en sinusbølge med vinkelfrekvens = 500 rad/s. Hva er frekvensen målt i Hertz og perioden målt i sekunder?

## Slide 60: Oppgave
Gitt sinussignalet til høyre
  Spm 1: Hva er perioden hvis t3=0,01s?
  Spm 2: Hva er frekvensen hvis t3=0,002s?
  Spm 3: Hvordan finner vi amplituden til signalet?
  Spm 4: Hva er gjennomsnittsverdien over en hel periode?
  Spm 5: Vis grafisk når er endringen i signalet minst.
  Spm 6: Begrunn matematisk når endringen i signalet størst.

## Slide 61: Nøtt til neste gang
Hva er dette?