## Slide 1: Forelesning nr.8 analog elektronikk IN 1080 Mekatronikk
Operasjonsforsterkere

## Slide 2: Dagens temaer
Måleteknikk
Ideelle operasjonsforsterkere
Bruk av opamp’er
Fysiske vs ideelle opamp’er

## Slide 3: Måleteknikk
Ofte trenger man måle fysiske parametere, f.eks:
  Temperatur, trykk og strekk (termometer, vekt, væske- og gasstrykk….)
  Lengde, akselerasjon og hastighet (kollisjonsputer, GPS, smart phones)
  Miljøanvendelser (Gasskonsentrasjoner, fuktighet)
  Medisinske anvendelser (blodtrykk, oksygenmetning, blodsukker….)
I måleteknikk «oversettes» et fysisk fenomen til en elektrisk størrelse som kan måles:
  Strøm og spenning
  Impedans (resistans, konduktans og induktans)
De elektriske størrelsene må måles hurtig og med høy presisjon

## Slide 4: Måleteknikk (forts)
Sensor
Temperatur
Resistans
Konvertering
Forsterker
AD-omformer
Analog
spenning
Display
Prosessering
Digitalisert
spenning

## Slide 5: Måleteknikk (forts)
En sensor måler en (endring i) en fysisk parameter som (endring i) resistans, kapasitans eller induktans
Impedansen konverteres deretter til en spenning
Spenningen må vanligvis forsterkes siden det er små variasjoner i som måles
Støy og hurtige variasjoner må som regel filtreres bort
Sensor
Konvertering
Impedans→Spenning
Variasjon i
impedans
Spenningsforsterker
Variasjon i
spenning
Eksempel: Wheatstone-bro
Eksempel: Instrumenteringsforsterker eller annen operasjonsforsterkerkrets

## Slide 6: Spenningsforsterker: Opamp
Operasjonsforsterkeren (opamp) er mye brukt i elektronikk
En opamp er en spenningsforsterker med to innganger og én utgang
Inngangene kalles hhv inverterende (-) og ikke-inverterende (+)
A er forsterkningen eller Gain
Opamp’er er ferdig designet – vi trenger ikke forholde oss til hvordan den ser ut innvendig

## Slide 7: Enkel opamp-modell
Opamp’en er en aktiv enhet som trenger ekstern spenningsforsyning og kalibrering
Kalibrering brukes for å rette opp små avvik eller variasjoner som en enkelt opamp kan ha
Vanligvis vises ikke terminalene for spenningsforsyning og kalibrering
Opamp’en kan brukes til å lage mange andre typer kretser, bla differensielle forsterkere, instrumenteringsforsterkere, spenningsfølgere/bufre, summasjonsforsterkere, inverterende/ikke-inverterende forsterkere, aktive filtre, integrasjons/derivasjonskretser etc etc

## Slide 8: Ideell opamp (1)
En ideell operasjonsforsterker har følgende egenskaper:
  Inngangsmotstanden Ri = ∞
  Utgangsmotstanden Ro = 0
  Spenningsforsterkningen Av = ∞
  Båndbredden = ∞, dvs alle frekvenser forsterkes like mye uten forvrenging
  Vout=0 når V+=V- uavhengig av størrelsesordenen til V- (uendelig høy Common Mode Rejection Ratio)
  Samme hvor raskt input endrer seg, vil output følge etter (uendelig høy slew rate)

## Slide 9: Ideell opamp (2)
Av dette kan vi utlede at
  Inngangsstrømmene i+=0 og i-=0
  Utgangsspenningen Vout varierer ikke med lastmotstanden RL
  Iout bestemmes kun av RL og Vout
i+=0
i-=0
iout

## Slide 10: Open-loop og closed-loop konfigurasjon
En opamp kan brukes i open-loop eller i closed-loop
  Closed-loop betyr at utgangen forbindes med en av inngangene via en tilbakekobling (feedback)
  Open-loop betyr at opamp’en ikke har tilbakekobling
To typer tilbakekobling;
  Negativ: utgangen kobles tilbake til –inngangen
  Positiv: utgangen kobles tilbake til +inngangen
Ofte skaleres tilbakekoblingssignalet ned via en spenningsdeler
Spenningsforsterkningen uten tilbakekobling kalles «open loop gain» Aol
Spenningsforsterkningen med tilbakekobling kalles «closed loop gain» Acl
Negativ tilbakekobling reduserer forsterkningen, dvs Aol >> Acl

## Slide 11: Input-kombinasjoner
Siden opamp‘en har to innganger, kan man koble input-signal(er) til på ulike måter:
  Single-ended mode: Bare én av inngangene kobles til et innsignal mens den andre kobles til en fast spenning (f.eks. jord)
  Differential mode: Begge inngangene kobles til hvert sitt inngangssignal
  Common-mode: Ett inngangssignal kobles til begge inngangene samtidig
Alle input-kombinasjonene kan kombineres med OL og CL-konfigurasjon
  Men ikke alle kombinasjoner er like mye brukt.

## Slide 12: Negativ tilbakekobling
Uten tilbakekobling (open-loop) vil små variasjoner på inngangen gi store variasjoner på utgangen fordi Aol er svært høy
Når utgangen kobles på den inverterende inngangen, blir utgangen trukket fra inngangssignalet
Negativ tilbakekobling fører til at de to input-signalene er i fase, og kun forskjellen i amplitude mellom dem forsterkes
Positiv tilbakekobling benyttes sjelden fordi små avvik i forsterkeren kan gjøre kretsen ustabil og ikke-lineær
  Men positiv tilbakekobling kan benyttes i bla oscillatorer for å lage ac-signaler med fast frekvens

## Slide 13: Virtuell jord
For å analysere opamp-kretser med tilbakekobling er begrepet «virtuell jord» nyttig
Hvis en node ligger på nesten samme spenning som jord (dvs 0 volt) UTEN å være koblet til jord, kan vi se på dette som «virtuell» jord
NB: Det går INGEN strøm inn/ut av virtuell jord
  Input-impedansen = ∞ ⟺ Iin = 0
Siden spenningsforsterkningen er gitt av og Vout ikke kan være uendelig, må V+-V_ være veldig nær 0

## Slide 14: Opamp med negativ feedback
En inverterende forsterker bruker negativ tilbakekobling:

## Slide 15: Inverterende forsterker (forts.)
Ønsker å finne vout som funksjon av vin
Kirchhoffs spenningslov (KVL) gir at

## Slide 16: Inverterende forsterker (forts.)
Ved å anta at V_ ligger på virtuell jord (V+ er koblet til jord) får vi
Har nå to ligninger med to ukjente og dette gir:

## Slide 17: Inverterende forsterker (forts.)
Forsterkningen Acl(i) er gitt av forholdet mellom Rf og Ri:
Ser på oppførselen med vin=5sin(3t)mV, Ri=4.7kΩ og Rf=47k Ω
Dette gir vout= - 50sin(3t)mV
=

## Slide 18: Ikke-inverterende forsterker
Hvis man ikke ønsker invertert utgang, brukes en ikke-inverterende forsterker
Vi kan nå ikke anta at Vin er koblet til virtuell jord, men antar fortsatt at V_ ≈ V+
Bruker KCL for å finne vout som funksjon av vin:

## Slide 19: Ikke-inverterende forsterker (forts)
Ser på oppførselen med vin=5sin(3t)mV, R1=4.7kΩ, Rf=47k Ω
Dette gir vout= - 55sin(3t)mV
Merk forskjellen i A mellom inverterende og ikke-inverterende forsterker.
En inverterende forsterker har A>0, mens en ikke-inverterende har A≥1

## Slide 20: Spenningsfølger
En annen mye brukt konfigurasjon er spenningsfølgeren (buffer)
  når Aol er veldig stor
Spenningsfølgere brukes bla for å isolere inngangen og utgangen fra hverandre elektrisk slik at de ikke påvirker hverandre

## Slide 21: Summasjonsforsterker
En operasjonsforsterker kan brukes til å legge sammen spenninger og eventuelt skalere dem
Spenningene legges sammen ved å omdanne dem til strømmer som summeres vha KCL
Output-spenningen er gitt av

## Slide 22: Gjennomsnittsberegning
Ved å velge R slik at R=n*Rf vil summasjonskretsen beregne gjennomsnittsspenningen av alle input-spenningene

## Slide 23: Komparatorer
En komparator sammenligner spenningsnivåene til to input-signaler
Komparatoren bruker ikke tilbakekobling
  Vi vil at liten spenningsforskjell mellom V+ og V_ skal gi stort utslag i Vout
Utgangen har enten maksimal eller minimal spenning (dvs metning) avhengig av hvilket inngangssignal som er størst
Vanlige opamp’er kan brukes som komparator, men vanligere å bruke spesialiserte opamp’er som er raskere
Vin
R1
Vout
R2
+V

## Slide 24: Komparatorer (forts)
Eksempel på komparator; maks output-spenning er 13v, og Vref = 4.2v
Vout
Vin
+10 V
-10 V
0 V
+4.2 V
+13 V
-13 V
0 V
Vin
R1
+
-
R2
V = +15 V
10 kW
3.9 kW
Vout

## Slide 25: Instrumenteringsforsterker
Brukes for å forsterke forskjellen mellom to inngangssignaler, dvs uavhengig av common-mode nivå (felles signal)
Har høy inngangsimpedans (påvirker ikke kildene) og lav utgangsimpedans
Brukes i kretser hvor det skal måles i omgivelser med mye støy
Motstanden RG regulerer forsterkningen

## Slide 26: Instrumenteringsforsterker (forts)
Instrumenteringsforsterker med Wheatstonebro
Forsterkning av commom/differential mode signaler

## Slide 27: Fysiske opamp’er
Med utgangspunkt i den enkle og ideelle opamp-modellen kan vi finne ut hvordan en fysisk opamp oppfører seg

## Slide 28: Eksempel på implementasjon (741-type, CMOS)

## Slide 29: Fysiske opamp’er (forts)
Tre viktige parametrene som klassifiserer en opamp er:
  Inngangsresistansen Ri
  Utgangsresistansen Ro
  Forsterkningen A
For en fysisk opamp er Ri typisk MΩ eller større
Utgangsmotstanden Ro er noen få Ohm
Forsterkningen (open-loop) er vanligvis fra 105 og større
Spesialiserte opamp’er kan ha helt andre verdier
Ideell opamp | Fysisk opamp
Ri=∞ | Ri~ MOhm
Ro=0 | Ro < 2-3 Ohm
A=∞ | A~105

## Slide 30
Fra den enkle modellen kan man utlede de to ideelle opampreglene:
  Det er ingen spenningsforskjell mellom inngangsterminalene
  Det går ingen strøm inn i inngangsterminalene
Utgangsspeninngen er gitt av
Hvis A er svært stor, vil derfor vd bli svært liten, siden vout er begrenset oppad til forsyningsspenningen
Fysiske opamp’er (forts)

## Slide 31
Hvis utgangsmotstanden Ro er større enn 0, vil output-spenningen vout synke når utgangsstrømmen iout øker
En ideell opamp bør derfor ha Ro =0
Det viktig at utgangsmotstanden i forhold til lastmotstanden er så liten som mulig slik at det ikke blir spenningsfall som avhenger av utgangsstrømmen
Fysiske opamp’er (forts)

## Slide 32: Fysiske opamp’er: Metning (saturation)
Metning betyr at økning av inngangsspenningen ikke lenger gir økning i utgangsspenningen
Utgangsspenningen fra en opamp kan ikke overstige forsynings-spenningen (forsterkningen er begrenset i praksis)
I tillegg har transistorene som driver utgangen i opamp’en et fast spenningsfall som gjør at maks utgangsspenning ligger under maks forsyningsspenning

## Slide 33: Fysiske opamp’er: Metning (forts.)
Når opamp’en er i metning, opererer den utenfor det lineære området.
Overgangen fra lineært område til metning er ikke nødvendigvis symmetrisk, dvs
Den positive og negative metningsspenningen er heller ikke alltid like, dvs

## Slide 34: Fysiske opamp’er: Input offset-spenning
Hvis inngangsterminalene er koblet sammen på en ideell opamp vil vd=0 og dermed vout=0
I praksis er vout ≠ 0 når vd=0
Denne effekten kalles for input offsetspenning
Fysiske opamp’er er utstyrt med to ekstra tilkoblinger slik at offsetspenningen kan justeres til 0

## Slide 35: Fysiske opamp’er: Slew rate
Slew rate er et mål på hvor raskt utgangssignalet klarer å endre seg når inngangssignalet endrer seg
Slew rate måles i volt per sekund på utgangen
Ulike opamp’er har ulike slew rates
Opamp’er som har høy maksimal output-spenning vil typisk ha lav slew-rate
Slew-rate bestemmer opamp’ens båndbredde, dvs anvendelige frekvensområde

## Slide 36: Fysiske opamp’er: Slew rate (forts)
NB: Ulik tidsskala på de horisontale aksene
Utgangssignalet har samme form som inngangs-signalet
Formen til utgangssignalet begynner å avvike fra inngangssignalet
Utgangssignalet er sterkt forvrengt