UNIVERSITETET I OSLO

INSTITUTT FOR INFORMATIKK

DIG3800 – Globalisering og konvergens

Delinnlevering 3 for gruppe nr. 6

18. mai 2005

DAB – Digital Audio Broadcasting

Ine Fahle (inef)

Ida Viksveen Larsen (idavl)

Erik Hauge Stangeby (erikhs)

Marie Sophie Hahnsson (mariesha)

Antall sider: 27 (inkl. forside)

Innholdsfortegnelse

Innledning								3

Historie ……………………………………………………………. 5

Utviklingen av DAB ……………………………………………… 6

Teknologi …………………………………………………………. 8

Aktører …………………………………………………………… 16

Avslutning								23

Litteraturliste ……………………………………………………. 25

Ansvarsområder							27

Innledning

DAB er en forkortelse for Digital Audio Broadcasting som på norsk blir Digital

lydkringkasting. Denne teknologien ble utviklet av Eureka (en forsknings- og utviklingsorganisasjon innenfor EU) og prosjektet har fått nummer EU147. Utviklingen av DAB startet allerede på 1980-tallet. I dag er det her i Norge NRK, P4 og Radio2Digital som utgjør arbeidet med riksdekkende DAB-nett. WorldDAB er organisasjonen som står bak det meste av arbeidet med å etablere DAB på internasjonalt nivå sammen med sine medlemsland.

I denne oppgaven har vi forsøkt å besvare mange av de spørsmålene som automatisk dukker opp når teknologiske og samfunnsmessige omveltninger skjer, sånn som når radiosignaler digitaliseres. Det teoretiske utgangspunktet for denne oppgaven er Aktør Nettverksteori (ANT). ANT er en sosiologisk inspirert teori, utviklet av den franske sosilogen Bruno Latour, og skiller fra andre nettverks-teorier ved at det ikke bare inneholder relasjoner mellom mennesker, men også artefakter og organisjoner.

Som en overordnet problemstilling for dette prosjektet har vi ”Hva er Digital Audio Broadcasting?”. Vi vil med denne problemstillingen også ta for oss hvordan dette systemet fungerer, i seg selv og i forhold til liknende systemer, og i tillegg se på hvilken fremtid DAB har. For å begrense oppgaven vil vi ta for oss DAB-teknologien på nasjonalt nivå, men samtidig vil det være naturlig å trekke noen linjer til utlandet.

DAB-teknologien blir brukt til å sende digitale radiosignaler til spesielle DAB-radioer. Det er viktig at man ikke blander sammen radioer som kan motta digitale signaler med de radioene der selve produktet har digitale deler. Man kan ikke nødvendigvis se forskjellen på disse to radioene, forskjellen går i hva slags signaler den kan motta som igjen gir oss som brukere en annen opplevelse av lyden. For å kunne benytte seg av de digitale signalene må man ha en DAB-radio, ettersom den vanlige FM-radioen vi kjenner kun mottar analoge signaler. For øyeblikket er dekker DAB signalene 300 millioner mennesker over hele verden, mens i Norge 70% av befolkningen. Det jobbes stadig med å gjøre DAB signalene tilgjengelig for flere.

Det som gjør DAB interessant er at det er digitalt, noe som gjør at vi kan gjøre mye mer enn å sende radiosignaler. Dette vil være et fortrinn for teknologien generelt der det stadig vil bli utviklet nye løsninger for å kunne benytte seg av alle mulighetene DAB-signalene tilbyr, dette inkluderer blant annet datatjenester sånn som trafikk og reiseinformasjon, elektronisk avis og tekst-, faks-, video- og bildeoverføring. DAB er slik et produkt av en konvergeringsprosess. Det er blitt produsert 160 forskjellige DAB-mottakere som er lagt ut på markedet. Dette gjør at det foreløpig i hovedsak er de spesielt interesserte som har tatt initiativet til å bruke DAB-signaler.

Historie

BBC var tidlig ute med å bli den første rikskringkastende kanalen i Europa. Ikke lenge etter startet Rikskringkasting A/S opp her i landet og sendte det fortsatt eksisterende radioprogrammet Lørdagsbarnetimen for første gang 20. desember 1924. Etter Rikskringkasting A/S startet sine sendinger her til lands har radioen rett og slett blitt en suksess. Under andre verdenskrig var radiosendinger sendt fra England lyset i tunnelen for Norges beboere.

Før fjernsynet fikk sitt inntog i Norge i 1960 var radioen en spesielt sosial aktivitet i de norske hjem, men fikk en sterk konkurrent i fjernsynet som førte til noe redusert antall brukere. Men radiosignalene her i Norge har ikke alltid vært sendt med frekvensmodulasjon (FM) slik vi er vant til. I 1948 ble det åpnet for sendinger med amplitudemodulasjon (AM). Her ser vi at radio-Norge allerede har vært innom en forandring, selv om AM- signalene ikke er like aktivt i bruk, når vi nå kommer inn i den digitale tidsalderen som har gjort det mulig å utvikle DAB-radioen.

Utviklingen av DAB startet allerede på 1980-tallet ved Institut für Rundfunktechnik under forskningsprogrammet Eureka-147. Takket være internasjonal påvirkning ble aktører i Norge interessert i DAB-radioen og i 1995 sendte NRK, som den første DABkanalen i verden, NRK Alltid Klassisk. NRK har siden dette vært blant de ledende innenfor DAB-miljøet og jobber aktivt for å fremme DAB-standarden på det norske markedet. I dag er det aktørene NRK, P4, Kanal 5 som arbeider for å få et digitalt radionettverk i Norge med Norkring som distributører.

Utviklingen av Digital Audio Broadcasting

Dekning

Siden 1. desember 2004 har de digitale radiosignalene nådd ut til så mye som 70 % av den norske befolkningen, og det arbeides hardt med å få et riksdekkende radionett. Vi har nå 14 digitale radiokanaler i Norge, men potensialet for flere radiokanaler er mye større. Det er også blitt utviklet et regionalnett her til lands som et alternativ til det riksdekkende. For at regionalnettet skal kunne fungere hensiktsmessig er Norge blitt delt inn i 7 regioner. Hver region har mulighet til å høre på de andre regionale sendingene. I det som kalles region Oslo-fjorden er det til nå 30 % dekning.

Mange av aktørenes mål er at digitalradio skal bli den ledende standarden for radiolytting. Ikke bare i Norge, men også over resten av verden. Her i Norge ventes det bare på en melding fra regjeringen om at FM-båndet skal slukkes og DAB skal ta over sendingene. Enn så lenge er det ikke mye som tyder på at dette vil bli en realitet i den nærmeste fremtid.

Utviklingsmønster

Arbeidet med DAB-systemet startet for så godt som nesten 20 år siden. Utviklingen går sakte, delvis på grunn av at det er ikke er noe stor oppslutning rundt DAB fra mulige brukere. Som de fleste andre store teknologiske systemer har det fulgt utviklingsmønsteret Thomas P. Hughes beskriver. Hvordan systemet først er i oppfinnelsesfasen (idéutvikling der man involverer organisasjoner eller andre bedrifter for å realisere ideen), før development (ideen utvikles til å bli et fungerende system). De to neste fasene er innovasjon og teknologioverføring. Det er vanskelig å si hvor DAB-systemet ligger her. Dette på grunn av utvikingen på markedet i de forskjellige landene er så ulike. Innovasjon går ut på at systemet er tatt i bruk av markedet, det er lagt opp til salg av utstyr og tilbehør, og systemet tilpasses brukerne. Den siste fasen; teknologioverføring går ut på at man flytter systemet fra det stedet det er ment å fungere. Samtidig må det endres på og tilpasses de nye omgivelsene. I Norge kan vi ikke komme til dette teknologioverføringsnivået før det er blitt bestemt med større sikkerhet at DAB skal bli den nye radiostandarden her til lands. Dette krever at innovasjonen i Norge må skje på et høyere nivå slik at det kan bli en realitet. (Hughes, 1987)

Utviklingsmønsteret i Europa

Utviklingen av DAB i Norge har så godt som stagnert. Det vil si at utviklingen så å si ikke blir drevet fram lenger som en ”naturlig” prosess, men utviklingen går heller bakover. Ellers i Europa går utviklingen av DAB forskjellige veier. Vi har eksempler som Tyskland der det nå er bestemt at FM-båndet skal slukkes i 2015. I Storbritannia er det som i Tyskland bestemt at digital radio skal ta over. Salget av DAB-radioer har på grunn av dette så godt som eksplodert og det er solgt over 1 million radioer. Til sammenligning med Norge er det ikke solgt mer enn 4000 digitalradioer. I Finland er det nå bestemt at DAB-nettet skal slukkes etter at det kun ble solgt 1000 digitalradioer. YLE (finsk statlig kanal, tilsvarende NRK) har nå bestemt at de som allerede har anskaffet seg digitalradioer skal få benytte seg av de. Dette gjennom digital-tv som nå skal ta over sendingene. Mens Utviklingen av DAB har stagnert her i Norden har det enkelte steder ellers i Europa momentum (utviklingen bringes fremover naturlig).

## Teknologi

Som nevnt startet utviklingen av digital radio på 1980-tallet, nærmere bestemt 1987, da forskningsprosjektet Eureka-147, som med oppgaven å utvikle og definere systemet for digital kringkasting, ble etablert. Selve definisjonen av systemet stod ferdig i 1993, med videre prøvesendinger og utprøvinger frem til 1995. (WorldDAB, Eureka Leaflet)

DAB skiller seg hovedsaklig fra tradisjonell analog FM-radio ved at lydsignalene blir overført ved hjelp av binær kodingsteknikk, altså digitalt. Når digitale sendinger forutsetter at signalene må moduleres ved senderen og demoduleres hos mottakeren, så krever dette også ny teknologi sammenlignet med den etablerte teknologiske plattformen med tradisjonelle sendinger i det gamle FM-båndet. Da NRK på 60-tallet introduserte sendinger i FM-båndet som skulle erstatte AM, var det også behov for utskifting av den allerede etablerte teknologiske plattform. På samme måte i disse dager, skal DAB ”representere en utbedring av dagens FM-kringkasting og dens begrensninger.” (Berg, 2004, s.27)

Koding av signal

Det digitale DAB-signalet baserer seg altså på binær koding, dvs. overføring av bits med henholdsvis verdiene 0 eller 1. Når signalet blir kodet på denne måten så medfølger dette at signalet blir helt basalt og derfor nærmest umulig å ta feil av for en digital radio som mottar det kodede signalet. Pga av den enkle formen på signalet, behøver ikke signalet være i nærheten av like sterkt som ved tradisjonell FM-sending for å få god lyd. Dette er eksempler på inskripsjoner som gjør det enklere for både forbrukeren og de som administrerer sendingen av signalet å velge å gå over til DAB. For sendernes del så behøver man ikke like mange sendere som man gjør i dag for å dekke et like stort område. For forbrukernes del oppnår man et mye bedre signal. Faktisk vil lyd-kvaliteten være den samme nærmest uansett hvor svakt det digitale signalet er og dermed også uansett hvor man geografisk befinner seg. Dette følger av at når det kun er 0 og 1 som blir sendt ut som signal, i stedet for nær sagt et uendelig spekter av lydbølger i FM-båndet, så er det i praktisk forstand utrolig mye som skal til for å ”velte” en 0 slik at den i stedet blir tolket som en 1. En annen fordel ved binær koding av signalet er at det er utrolig robust mot geografisk ”støy”. I tillegg til den enkle formen på signalet, drar også digital sending av signalet nytte av forandringer i terrenget der det blir sendt. Til forskjell fra analoge FM-sendinger, som lett blir forringet når det treffer på andre sendinger på lufta slik at de påvirker hverandre, eller når signalet treffer bygninger og andre hindringer i terrenget som forstyrrer det (se fig.1 under), så drar det digitale signalet i stedet nytte av forstyrrelsene og blir heller forsterket.

Fig.1

(WorldDAB, Eureka Brochure)

I DAB-standarden benyttes det allerede bitkompresjon av typen MPEG Layer II  på lydsignalet for å redusere datamengden som blir sendt. I tillegg til at lyden blir digitalisert og komprimert, er det tilleggsinformasjon ved siden av slik som navnet på radiostasjonen, hvilken sang som blir spilt, værmelding, el. som også kan sendes med lydsignalet. Nettopp fordi DAB-signalet er digitalt, tilsier det at all mulig annen informasjon også kan mottas, dvs. DAB-radio behøver ikke bestå av kun lyd og enkel informasjon, men åpner også for mottak av større mengder tekst, bilder og til og med videooverføring avhengig av bitkompresjonen og den relative båndbredden. Dette er eventuelle utvidelser som gjør teknologien adaptabel, mer fleksibel og kan være med på å forsterke teknologiens riggitet.

(NRK, 2005 og WorldDAB, Eureka Brochure)

Sending av signal

Etter lydsignalet er kodet, så blir det slått sammen med tilleggsinformasjonen som hører til radiokanalen i en såkalt multiplekser. De forskjellige kodede radiosignalene blir deretter samlet i en sendingsmultiplekser. ”Den multipleksede datastrømmen av radiokanaler og tilleggstjenester kalles et ensemble eller en DAB-blokk. Hvor mange radiokanaler det er plass til i et ensemble avhenger av lydkvaliteten…Et ensemble eller en DAB-blokk gir plass til seks stereokanaler med hver en kapasitet på 192kb/s. Dersom kvaliteten reduseres på noen programmer blir det med andre ord plass til flere programmer.” (NRK, 2005)

Hvis man går tilbake og studerer fig.1 nærmere igjen, så ser man at det er flere signaler (illustrert med piler) som blir sendt ut fra senderen. Dette kommer av at det er flere bærebølger som sender signalet på en gang. Dette innebærer at hvis for eksempel et signal ikke skulle nå frem, så er det større sikkerhet for at et av de andre faktisk gjør det. Dette kalles Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing (COFDM).

Fig.2

(WorldDAB, Eureka Leaflet)

Et annet aspekt ved DAB er at det sender i et annet frekvensbånd enn gamle radio signaler. Der de gamle FM-signalene finnes mellom 87,5 og 108 MHz, ligger DAB-sendingene på to forskjellige frekvenssjikter, enten 174-240Mhz (såkalt Band III) eller 1452-1492 GHz (L-Band). Norge har valgt å benytte seg av Band III, men det ligger også åpent for DAB-sendinger i det høyere frekvensbåndet L-Band og til og med også det gamle FM-båndet.

(NRK, 2005 og WorldDAB, Eureka Brochure, EBU)

Mottak av signal

En DAB-radio skiller seg fra en normal FM-radio på to viktige punkter:

- Den kan motta signaler i de to nye frekvensområdene.

- Den kan dekode de digitale signalene.

I forrige avsnitt ble det forklart hvordan radiosignalene i DAB blir slått sammen til såkalte ensembler eller blokker, normalt bestående av seks kanaler avhengig av hvor høy båndbredde man ønsker/behøver på de forskjellige sendingene. I en DAB-radio skjer så å si det motsatte som i senderen. Et signal blir mottatt hvor de forskjellige sendingene så blir filtrert ut med hver sine respektive tilleggsinformasjon. Det digitale lydsignalet samt tilleggsinformasjonen blir demodulert og gjort om til lydbølger og annen informasjon som hører til sendingen og blir vist i DAB-radioens display (se fig.3).

Fig.3

(WorldDAB, Eureka Leaflet)

Brukervennlighet og adapsjon

For forbrukenes del innebærer ikke omstillingen fra den tradisjonelle FM-radioen til de nyere DAB-radioene en særdeles stor endring, og kan sammenlignes med overgangen fra å benytte hustelefon til å bruke mobiltelefon. Lytteren må belage seg på å velge radiostasjon utifra en meny i stedet for å søke seg frem til en spesiell frekvens(husk at flere kanaler blir sendt på samme frekvens), på samme måte som man med mobiltelefonen må finne frem til nummeret i mobilen før man ringer. DAB tilbyr også som nevnt ekstratjenester utover selve overførselen av lyd og informasjon om radiokanalen, og kan sammenlignes med SMS-tjenesten til mobiltelefonen. Overgangen fra bruken av tradisjonell hustelefon til mobiltelefon med SMS-muligheter krevde en liten omstilling i måten man normalt bruker apparatet på, men er blitt svært populær med årene.

Konkurrerende systemer

Et konkurrerende alternativ til DAB viser seg likevel nokså naturlig å være live streaming av radio via internett. Dette fordi live-streaming faktisk fungerer mye på samme måte som DAB, med overførsel av et digitalt komprimert signal, men benytter seg av internett som sin ”sendeflate” i stedet for sendernettet for digital radio. Internett har jo som kjent en allerede etablert infrastruktur, og det er mange som per i dag benytter seg av muligheten for å kunne lytte på radio via nettet, men fortsatt hovedsakelig fra den stasjonære PCen hjemme. På sett og vis kan man si at DAB-radio tilbyr tradisjonelle radiosendinger og integrerer muligheten for samtidig overføring av ekstra informasjon, mens internett, på den andre siden, er et allerede etablert informasjonssystem som i stedet integrerer radiotjenester, mm.

Den mobile dekningsgraden er derimot hvor internett kommer til kort. For å kunne være koblet til internett med høy hastighet, behøver man i dag en fysisk tilkobling(trådløst internett baserer seg fortsatt på en trådløs-router som er koblet til internett via en fysisk ledning), og det eneste virkelig tilgjengelige alternativet er å være koblet til via mobiltelefon. Dagens GSM-telefoner har høy dekningsgrad og noen av telefonene støtter muligheten for bruk av World Wide Web, men hastigheten for dataoverføring er på kun 9,6Kbps og er dermed ikke noe reelt alternativ for live-streaming av radio som krever en minimum overføringshastighet på 64Kbps. En begynnende tendens for løsningen på dette problemet, er utbyggelsen av mobilnett med større båndbredde for mobiltelefoner, som også da har muligheten for å koble seg til nettet med akseptabel hastighet for å kunne benytte seg av live-streaming av radio. De to alternativene for dette er EDGE og UMTS som kanskje er mer populært kjent som ”3G”. EDGE er en oppgradering av GSM-nettet og tilbyr nedlastingshastighet på mellom 100-200kbps, UMTS støtter nedlastingshastigheter inntil 384kbps. Dette er altså tilstrekkelig for å kunne lytte til radio streamet over internett, men det er som nevnt dekningsgraden til dette nye nettet som ikke er like utviklet som GSM. I fig.4 under kan man se hvor langt utbygningen av dekningen er kommet.

Dekning GSM								                 Dekning EDGE

Dekning UMTS							         Dekning UMTS på Østlandet

(Telenor)

Som man ser av kartene er ikke dekningen for UMTS i nærheten av så god at den kan utgjøre en trussel for dekningsgraden til DAB ennå. Men, dette er fra Telenors hold under utvikling og vil få konsekvenser for DABs skjebne når UMTS får like god dekningsgrad som GSM (99,4 prosent av befolkningen der de bor. -Telenor) og på deres nettsider beskriver definerer de også utbyggingstakten slik:

Telenor har gjennom gjeldende UMTS konsesjonsbetingelser forpliktet seg til følgende utbyggingstakt:

Tidspunkt Antall tettsteder Dekker tettsteder med innbyggere over Antall personer dekket der de bor Areal dekket Mars 2005 132 2800 2,8 mill 15000 km2 Mars 2006 Ikke definert Ikke definert 3,25 mill 35000 km2 Mars 2007 850 200 3,75 mill 75000 km2

(Telenor)

For forbrukeren er det viktig at et alternativ til radio innebærer en brukervennlighet som ikke skiller seg markant fra en vanlig radio, og at prisen ikke er så stiv at det blir uaktuelt. DAB-radioen har en førstegangs kostpris, men bruken av den er gratis på lik linje med tradisjonell radiooverføring. Bruken av UMTS nettet hos Telenor derimot, koster i dag rundt 10kr per megabyte, men denne prisen er ventet å synke og kommer mest sannsynlig til å utgjøre en månedlig avgift på samme nivå med bredbåndsabonnementer i hjemmet nå til dags. I tillegg tilbyr en mobil internett-tilkobling mer enn å bare kunne lytte til digital radio.

Utbyggingen av den mobile internett-tilgangen har ikke et direkte strategisk ønske om å konkurrere med DAB på digital radio, men utviklingen av høy nedlastingshastighet for mobiltelefoner vil absolutt utgjøre en real konkurrent når dette står ferdig utbygd. Det er altså snarere et kappløp om dekningsgraden på de to forskjellige tjenestene, enn en reel konkurranse dem imellom. Andre faktorer som kostnad og brukervennlighet vil avgjøre hvilken standard for å kunne lytte til radio folket velger.

(Telenor)

Aktører

I et aktør nettverk er, som navnet gir oss et hint om, aktører sentralt.  En aktør er noen som påvirker teknologien til å bli slik den gjør. DAB innebærer at alt fra produsent til radioapparater må bli digitalt, det vil si at det må skje en stor omstilling hos mange av de aktører som før baserte seg på analoge teknologier. Det vil si at produksjon, distribusjon og mottak må digitaliseres. Vi har valgt å se på hovedaktørene innen for DAB. Selv om det er flere aktører som er av relevans blir det vanskelig å være alt for detaljert og oppgaven kan da kanskje miste sin hovedfokus. Det vil si at vi da blant annet ikke ser nærmere på hvem som leverer hva av utstyr til Norkring fordi det er av liten relevans til oppgaven og fordi det blir for komplisert å gå nærmere inn på. DAB gir muligheten for at flere kan få kringkaste sine sendinger. Men foreløpig er det bare NRK, P4 og KANAL5 som har fått konsesjon til å kringkaste på DAB-nettet.

NRK

I 1931 ble den statlig eide medieinstitusjonen Norsk Rikskringkasting stiftet.

NRK ble i 1996 omgjort til et aksjeselskap hvor alle aksjene eies av staten.(Berg, 2004) Det er stadfestet i loven retningslinjer NRK må følge. Nærmere bestemt i lov om kringkasting kapittel 6 Norsk Rikskringkasting AS. I § 6 -1 står det at Norsk

Rikskringkasting AS har til formål å drive allmennkringkasting og virksomhet som har sammenheng med dette.(Lovdata) Som allmennkringkaster følger det mange forventinger og forpliktelser om hvordan de skal forvalte denne oppgaven. Som Kringkastingssjef John G. Bernander skriver: NRKs visjon og virksomhetsidé er å fremme allmennkringkasting gjennom å informere, utvikle, utfordre og underholde publikum i Norge, ikke å generere avkastning til annonsører og eierne. (NRK, 2004) NRK er den største innen digital kringkasting her i Norge og er den aktøren som har satset mest på DAB. NRK satset veldig på å bli fullt digitalisert, innenfor både TV og radio. En av grunnene til dette var fordi NRK hadde fått økt konkurranse fra kommersielle kringkastere og ønsket ikke å komme i bakleksa. Nettopp fordi de kommersielle kringkasterne har en større kapital som gir dem en større mulighet til å omstille seg raskere enn ikke kommersielle kringkastere som NRK. Derfor fryktet NRK at de ville tape markedsandeler dersom de ikke kastet seg ut i utviklingen av DAB. For dersom det skulle skje vil NRKs stilling som medieinstitusjon være veldig usikker, dette fordi lisens til NRK vil være vanskelig for politikerne å legitimere. Men hovedgrunnen for NRK menes å være økonomiske. Det vil si at NRK vil opprettholde sine allmennkringkastningsforpliktelser i de faste kanalene, mens de håper på å være kommersielle i andre kanaler. I tillegg, dersom det sees bort ved kostnadene rundt omstillingen, er det billigere produksjon og mer effektiv distribusjon ved digitale sendinger enn analoge.(Berg, 2004) Det største problemet for aktørene ved innføringen av DAB har vært å få lytterne til å gå over til å høre på DAB sendingene. NRK har prøvd å starte opp flere nye attraktive kanaler og da spesielt nisjekanaler. Disse kanalene gir NRK oss en smakebit på ved at de nå sendes parallelt, både analogt og digitalt. I tillegg ser de for seg at DAB kan representere noe nytt, hvor blant annet sendingene kan kobles opp med nye tjenester. NRK har som mål at i 2006 skal 80 % av befolkingen ha DAB dekning. I forbindelse med dette planlegges det at i løpet av 2006/2007 skal i hvertfall tre DAB-kanalene eller også kalte nisjekanaler blir hel digitale.(NRK, 2004)

P4

P4 er en kommersiell kanal som ble opprettet i 1993. P4 har hatt FM-konsesjon siden januar1993, men i 2003 ble ikke konsesjonen fornyet. De fikk i stedet konsesjon for den femte analoge kanalen, som har 60 % dekning i Norge. I 2000 fikk P4 konsesjon for digital radio som har en varighet på 10 år. Som med NRK har også P4 allmennkringkastingsforpliktelser. Etter at de bare fikk konsesjon for den femte analoge kanalen har P4 satset mer på DAB enn tidligere, men forsatt ikke den samme store satsningen som NRK. De har for eksempel ingen spesielt utviklede DAB-sendinger slik som NRK. Men sender i stedet heller de samme sendingene på det både det analoge og digitale nettet. For de jobber foreløpig bare med at digital radio skal erstatte den analoge radioen, og ikke representere noe veldig nytt. De har allerede store inntekter gjennom reklame, fordi de har opplevd like konkurranse fra andre kommersielle kanaler. Men P4 så også for seg potensialet ved DAB og så det derfor som gunstig å posisjonere seg i markedet. Det P4 har konsentrert seg om er å utvikle tilleggstjenester fordi de ser for seg at de kan bruke det som en type interaktiv reklame. I tillegg tror de også dette kan skape større lyttertilhørighet (Berg, 2004)

Kanal5

I 1998 ble Kanal5, eller Radio2 som det opprinnelig het, stiftet og fikk DAB-konsesjon i 1999. Kanal5 er den eneste av kringkasterne med digitale konsesjon som kun sender digitalt. Kanal5 fikk tildelt DAB-konsesjon i januar 1999. Fordi den baserer seg på reklameinntekter er tanken at den skal være P4s eneste kommersielle konkurrenten i det digitale nettet. Fordi innføringen av DAB har tatt så lang tid har Kanal5 prøvd å både få P4- og P5-konsesjon uten å lykkes. Kanal5 er ikke pålagt med sendinger før dekningen i Norge har blitt 80 %, men fordi de ikke kan sende analogt sender de digitalt. De også prøver å lage litt nisjekanaler, fordi de ønsker å trekke spesielle annonsører til sine kanaler, blant annet kanal med et kvinneperspektiv. (Berg, 2004)

Norkring

I 1996 ble Norkring etablert, på bakgrunn av forskjellige faglige miljøer innen Telenor. Norkring har fra juni 1999 vært et heleid datterselskap av Telenor ASA, under forretningsområdet Telenor Broadcast. NRK som var den tidligere eieren, men var ikke lenger interessert i å eie infrastrukturen for distribusjon. Det ble bestemt at senderstasjonene og kringkastingsnettene for radio og TV skulle bli styrt av et eget selskap. Først eide Telenor 40 % og NRK 60 %. I 1999 økte Telenor eierandelen til 90 % og NRK ville dermed også selge de resterende 10 %.(NORKRING) Norkring er utbyggeren av det digitale sendernettet for DAB. For at NRK og P4 få kringkaste sine digitale sendinger inngikk de i 1998 en avtale med Norkring om utarbeidelsen av nettet. I dag skjer også utbygningen i samarbeid med Kanal5. Det er norkring som eier selve nettet mens kringkasterne leier kapasitet.(Berg, 2004)

World DAB

World DAB er en internasjonal organisasjon som arbeider for innføringen av DAB på verdensbasis. De jobber med innføringen gjennom å promotere, harmonisere og koordinere. DAB har som mål at DAB-teknologien skal bli en internasjonal kommersiell markedssuksess, og arbeider derfor aktivt med dette. Mange internasjonale aktører er medlemmer, blant annet NRK, P4, Kanal5 og Norkring.(WorldDAB, 2005)

Mottakerfabrikanter

I samarbeid mellom mange land gjennom Eureka-prosjektet er det utviklet DAB standarder og teknologi. Siden det er laget slike åpne standarder er det fritt frem å

produsere DAB-apparater. Det er veldig mange av de store fabrikantene som tilbyr DABradioer, blant annet Phillips, PURE digital, Siemens, Pioneer osv. I dag finnes det 80 forskjellige DAB produkter. Det finnes blant annet kjøkkenradioer, bærbare radioer, Hi-Fi-units, bilstereo, klokkeradioer, CD-spillere og lommeradioer. Noen fabrikanter lager rene DAB mottakere, mens andre lager en kombinert DAB/FM/AM radioer.(WorldDAB, 2005) De billigste DAB radioene får man til litt over 1000 kr. I 2004 ble det solgt over 4000 DAB-radioer i Norge. (Norkring, 2005) Mottakerfabrikantene som produserer DAB-radioer har lenge vært nølende og produsert få DAB-radioer. Mange av produsentene har fortsatt ikke flere enn kanskje en til to forskjellige mottakere på markedet. De har ønsket å vente til noen av de andre store aktørene satset store penge summer på utviklingen av DAB. Derfor har de på mange måter vært en brems for utviklingen av DAB. (Schieldrop 1999). Etter at det i England ble bestemt å slukke FM-nettet har også mottakerfabrikanter ønsket å satse mer. For DAB-radioen gir dem muligheten til å lage ny teknologi og skaffe seg inntekter på salg av nye apparater.(Berg, 2004) (WorldDAB, 2005)

Pressen

Pressen må også kunne sies å være en betydelig aktør. I starten av utviklingen av DAB var pressen veldig positiv til DAB og mulighetene rundt denne teknologien. Dette hadde sammenheng med at den digitale revolusjonen stod på for fullt. Men høsten 2000 ble det en mer negativ omtale rundt DAB. Dette kom som følge av at ".com" boblen sprakk i mars 2000. Etter dette har utviklingen av DAB gått veldig sakte.(Berg, 2004) Men det kan strides om denne utviklingen skyldes av at pressen skrev negativt om DAB eller om den negative omtalen kom etter at det gikk dårligere med utviklingen av DAB. Men uansett har nok pressen en innvirking, det er ikke uten grunn at de blir kalt den fjerde statsmakt.

Økonomiske, politiske og juridiske aktører

Å skille mellom økonomiske, juridiske og politiske aktører i etableringen av DABradioen på den ene siden, og de teknologiske på den andre siden er ikke uproblematisk fordi dette samspillet er komplekst. Ofte vedtar politikere lover som legger til rette for at nye teknologier tas i bruk av et marked. På denne måten henger juss, politikk, økonomi og teknologi nøye sammen. Samtidig har historien vist oss at den teknologien som har den rådene markedsandelen ikke alltid er den beste, men den teknologien som har det juridiske rammeverket på sin side. Dette omtales som «possible inefficiency»

i Ole Hanseths artikkel «The Economics of Standards» (s 67). Eksemplet som trekkes frem i artikkelen er kampen mellom Microsofts og Machintoshs operativsystemer, der Microsoft må sies å ha vunnet pga en større installert base, ikke pga bedre teknologiske løsninger. Og nettopp fordi en teknologis levevilkår er så prisgitt politiske vedtak har vi valgt å operere med dette skillet.

Det finnes flere mediepolitiske virkemidler som kan tas i bruk for å etablere DABradioen i Norge. Det viktigste, vil mange mene, er å sette et årstall for når FM-båndet skal slukkes. Dette er i følge ANT en inskripsjon. På det tidspunkt vil DAB-radioen miste per i dag sin argeste konkurrent. Samtidig er det planlagt en lang periode der den analoge og den digitale radioteknologien skal eksistere side om side. Tyske myndigheter har bestemt at FM-båndet skal slukkes i 2015, noe som har gjort at DAB-radioen i Tyskland har ”skutt fart” (Berg 2004). Et annet viktig mediepolitisk virkemiddel, som det er verdt å nevne i denne sammenheng, er konsesjonstildeling. Den relevante loven som aktør er Kringkastingsloven (Lov om Kringkasting) som regulerer kringkastingsvirksomheten i Norge. Den gir blant annet retningslinjer knyttet til forvaltning, konsesjon og reklame. Med kringkasting menes utsending av tale, musikk, bilder og liknende med radiobølger eller over tråd, ment til å mottas direkte av allmennheten. En konsesjon er altså et privilegium gitt av staten, i DAB-radioens tilfelle av aktøren Kultur- og Kirkedepartementet. Men med en konsesjon så kommer det som regel også krav til innhold. Dette kan være krav om alt fra hvor stor andel av programmene som skal være på nynorsk til hvor mye av tiden som kan brukes på reklame. Disse kravene fungerer i følge ANT som inskripsjoner. Til nå er det kun tre aktører, NRK, kanal 5 og P4, som har fått tillatelse til å sende på DAB-sambandet, men i teorien kunne dette vært mange flere. Dette reiser andre interessante spørsmål sånn som allmennkringkastingens posisjon i samfunnet og vår per i dag felles offentlighet. Mange med oss vil hevde at dens rolle blir marginalisert hvis NRK har for mange kommersielle konkurrenter. De andre aktørene på markedet vil sende programmer som trekker mange lyttere, mens allmennkringkastingen vil sitte igjen med de smale og ikke økonomisk lønnsomme programmene. Kringkastingsinstitusjonene har tradisjonelt vært kulturinstitusjoner, er vi som samfunnet tjent med at de blir mer orientert mot profittmaksimering?

De forskjellige aktørene har ulike interesser i at DAB-radioen blir etablert. Frem til for kort tid siden har P4 vært den eneste radiokanalen med reklameinntekter. Hvis det er flere kommersielle radiokanaler, slik det fort kan bli med digital teknologi, vil radioreklame synke i verdi og P4 miste inntekter. At aktører som P4 har økonomiske interesser i at FMbåndet opprettholdes kan virke som en bremsekloss på utviklingen av DAB-radio i Norge.

Slutten av 1990-tallet var preget av en blind tro på det som ble kalt ”den digitale revolusjonen”. Denne optimismen kan være med på å forklare DAB-aktørenes økonomiske satsningsvilje på denne tiden. Mange var av den oppfatning at det var mulig å tjene store summer hvis de klarte å posisjonere seg i en kritisk etableringsfase. Men våren 2000 sprakk den mye omtalte ”ITbobla” og dette er noe av grunnen til at utviklingen av DAB-radioen har stagnert siden den gang.

Påvirkning

Aktørene innen for DAB nettverket påvirker hverandre på flere måter. For eksempel har, som tidligere nevnt, kringkasterne inngått en avtale med Norkring, slik at de faktisk får kringkastet sendingene sine. WorldDAB igjen trekker alle aktørene som jobber for videre utvikling av DAB sammen. Det er nesten utallige måter aktørene påvirker hverandre på, dette var bare et par.

Det som er spesielt for DAB er at det er mange av aktørene som har gått sammen for å skape noe nytt. De prøver ikke å utkonkurrere hverandre enda i hvert fall. NRK, P4 og Kanal5 er egentlig aktører som kjemper mot hverandre om lytterne. Men utviklingen av DAB har gjort at de arbeider sammen mot et felles mål, på bakgrunn av egeninteresser, og mye av konkurransen blir dermed glemt.

Utviklingen av DAB har som tidligere nevnt gått sakte. De som taper mest på dette er distribusjonsaktørene. Dette fordi de har dobbel utgift, nemlig for distribusjonskostnader for både de analoge sendingene og de digitale sendingene. For Norkring for eksempel er ikke denne situasjonen kritisk for på utbygningen av nettet har de ingen konkurrenter og taper ikke noe på at utviklingen går over en lengre periode. Situasjonen for Norkring kan heller tolkes som ganske gunstig. Nettopp fordi og de kan kreve doble avgifter. Men de mener selv at ingen er tjent med dette og på lengre sikt kan en rask overgang fra analogt til digitalt styrke deres situasjon. (Schieldrop 1999) Det er også mange av aktørene som kan ha skjult agenda slik som P4 har blitt anklaget for. Dette fordi P4 har en interesse av å være en av de få kommersielle kringkasterne med analoge sendinger. (Berg, 2004) Alt dette påvirker utviklingen av DAB.

Avslutning

Med ANT som vårt teoretiske utgangspunkt startet vi med å identifisere og beskrive DAB radioen som et teknologisk system. Aktører, aktanter, inskripsjoner, translasjoner osv utgjør, i følge ANT, til sammen et teknologisk system.

Dette ble på mange måter en innledning til det som fulgte, nemlig en nærmere beskrivelse av relasjonene mellom de ulike elementene og systemets stil.

DABs historie kan fortelle oss mye om hvordan systemet er blitt til og hvilke drivkrefter som står bak systemet, men kanskje enda viktigere er historien med på å fortelle hvilket stadium i utviklingen systemet er på. Dette kan være verdifull informasjon når vi skal estimere hvor veien går videre.

Teknologien til systemet har utgjort en vesentlig bit av delinnlevering to. Teknologien er viktig for å identifisere de ulike aktørene og de potensielt konkurrerende systemene. DABs dekningsevne er helt avgjørende for systemets konkurranseevne og derfor også et viktig element i systemet. Utbygging og dekning er også en del av systemets teknologi.

Aktører er selve grunnmuren i ANT, så vi har naturligvis skrevet om de aktuelle aktørene og deres agenda.

Ett avsnitt handler om politiske, økonomiske og juridiske aktører som har spilt inn i utviklingen av DAB som et teknologisk system. I dette avsnittet søkte vi å se noen samfunnsmessige strukturer som ligger til grunn for det teknologiske systemet, samt å klargjøre noen personlige synspunkter som utvilsomt har vært med på å farge oppgaven.

I den siste og avsluttende innleveringen har vi etter beste evne forsøkt å beskrive systemets hovedstrategi, hvilke andre systemer det kjemper mot og hvordan dette har påvirket systemets strategi og utvikling. Det viktigst har da blitt å beskrive streaming av radiosignaler over nettet og å forklare hvorfor dette er DABs argeste konkurrent, ihvertfall etter at FM-båndet slukkes. Systemets hovedstrategi? Påvirker streaming DABs strategi? Hva kan DAB gjøre for å vinne dette slaget? Er noen av spørsmålene vi har stilt i denne avsluttende delen.

Vi i gruppa har samarbeidet godt og hver og en av oss har dratt vår del av lasset. Vi har hjulpet hverandre der det trengtes. Dette kan låte som en klisje i denne type rapporter men i vårt tilfelle stemmer det virkelig. Grunnen til at det har blitt slik er imidlertid ikke den edleste. Det er ofte slik at man samarbeider godt hvis man har en felles ytre «fiende». Hele kurset bærer preg av at det er første gang det går, og veiledning om oppgaven har til tider vært direkte motstridende. Særlig gjelder dette kriteriene for hva som skal være med til de forskjellige delinnleveringene. Dette har komplisert vårt arbeidet, men vi føler på tross av kursets trange fødsel at gruppas sluttresultat er blitt bra.

Litteraturliste

Bøker:

- Berg, Karoline: Digitale drømmer – En studie av innføringen av DAB-radio i Norge, Universitetet i Oslo, 2004.

- Lessig, Lawrence: The Future of Ideas, Random House, 2002.

Artikler:

- Hanemyr, Gisle: Microsofts skjulte imperium, Le Monde diplomatique, 2003.

- Hughes, Thomas P.: The evolution of large Technological Systems, Cambridge, 1987

Internett: (Alle sidene er sist besøkt 18.05.05)

- Norkring

http://www.norkring.no/htmldoc/tekniskdab.html

http://www.norkring.no/htmldoc/nyheter_ny_vaar_for_DAB.html

- European Broadcasting Union (EBU)

http://www.ebu.ch/

http://www.ebu.ch/trev_258-brugger.pdf

http://www.ebu.ch/trev_265-kozamernik.pdf

http://www.ebu.ch/trev_270-witherow.pdf

http://www.ebu.ch/trev_278-laven.pdf

http://www.ebu.ch/trev_279-kozamernik.pdf

http://www.ebu.ch/trev_292-josse.pdf

http://www.ebu.ch/trev_296-dab.pdf

- NRK

http://www.nrk.no/programmer/tv/newton/4198355.html

http://www.nrk.no/programmer/radio/dab_digitalradio/4484217.html

http://www.nrk.no/programmer/tv/newton/4198355.html

http://www.nrk.no/informasjon/3191123.html

http://www.nrk.no/informasjon/nrks_historie/162384.html

http://www.nrk.no/informasjon/nrks_historie/221423.html

- WorldDAB

http://www.worlddab.org

http://www.worlddab.org/images/BMT_FM-DAB.pdf

http://www.worlddab.org/images/eureka_brochure.pdf

http://www.worlddab.org/images/eureka_leaflet.pdf

http://www.worlddab.org/images/productguide_MAY04_FINAL.zip

http://www.worlddab.org/dabprod.aspx

http://www.worlddab.org/worlddab.aspx

- Telenor

http://telenormobil.no/tjenester/3g/merom/

http://telenormobil.no/tjenester/3g/sos.do

http://telenormobil.no/dekninginnland/gsm.do

- DAB Digitalradio

http://www.dabdigitalradio.no/faq.jsp

http://www.worlddab.org/dabprod.aspx

- Elektronikknett

http://www.elektronikknett.no/cgi-bin/zoom/publish/showarticle.cgi?id=106

- Lovdata

http://www.lovdata.no/all/tl-19921204-127-002.html#2-1

Ansvarsområder

Delinnlevering 1	Innledning			1. utkast: Ida

2.utkast: Marie Sophie og Ine

Delinnlevering 2	Historie			Marie Sophie

Teknologi			Erik

Utviklingen av DAB		Marie Sophie

Aktører			Ine

Øk. jur. pol. aktører		Ida

Delinnlevering 3	Konkurrerende systemer	Erik

Aktørenes strategier		Ine

Avslutning			Ida